Приложение к договору № _________ от _____________________

# ООО « СтройДизайн »

г.Тамбов, ул.Пролетарская/Октябрьская д.172/38, пав.№20 тел./факс: 8(4752)72-39-92

Перечень работ

производимых при установке многоквартирной домофонной системы “ ELTIS “, стоимость которых включена в стоимость договора на установку  :

- Установка двери металлической в существующий дверной проем, без демонтажа предыдущей дверной коробки. Установка двери производится заподлицо с наружней стеной здания (при наличии технической возможности). Установка дверного наличника (при наличии технической возможности).

- В случае отсутствия места для установки вызывной панели на глухой створке двери или ее отсутствии, монтаж вызывной панели производится на кирпичную стену или ж\б панель дома.

- В случае использования старой металлической двери для монтажа домофонной системы производятся следующие виды работ:

-     утепление двери пенопластом толщиной 20-30 мм.

-     обшивание металлической двери фанерой толщиной 6 мм

-     применение необходимых сварочных работ

- Установка доводчика дверного.

- Установка замка электромагнитного.

- Установка вызывной панели многоквартирного домофона на лицевой стороне двери.

- Установка кнопки выхода на внутренней стороне двери (глухая створка ).

- Прокладка кабельной трассы от металлической двери до щита электрического открытым способом , крепление с помощью металлических скоб.

- Прокладка магистральной кабельной трассы по стоякам в электрических щитах. Соединение кабельных трасс на лестничной площадке 1-го этажа (прокладка открытым способом). Сверление 3 отверстий в стене тамбура 1-го этажа, диаметром 8-10 мм.

- Прокладка провода ТРП от электрического щита до каждой квартиры (открытым способом ) с креплением провода к стене при помощи пластмассовых или деревянных дюбелей.

- Сверление сквозного отверстия диаметром 8-10 мм в стене квартиры для ввода провода ТРП .

- Установка устройства квартирного переговорного (трубки домофона ) внутри квартиры.

Трубка домофона устанавливается справа или слева от входной двери в квартиру, на                         расстоянии не более 25 см от дверного проема.

- Установка и монтаж блока питания домофонной системы в электрическом щите на 1-м этаже. В случае отсутствия электрического щита монтаж производится в металлический ящик (оплачивается отдельно).

- Установка и монтаж  коммутатора домофонной системы в электрическом щите на 1-ом этаже.

- Установка электрической розетки для питания домофонной системы в электрическом щите на 1-ом этаже.

- Пуско-наладочные работы домофонной системы :

- прозванивание абонентов, подключенных к домофонной системе

- программирование ключей ТМ

- регулировка доводчика дверного

- регулировка замка электромагнитного

Прокладка провода ТРП в пластмассовом кабель-канале – 50 руб. пог.м.

Другие виды работ производятся за дополнительную плату по согласованию сторон.

Дверь металлическая для установки домофонной системы “ Стандарт “:

- металл толщиной 2 мм

- рамка двери квадратный профиль 40х40 мм

- материал глухой створки и открывающейся створки квадратный профиль 25х25 мм

- утепление двери пенопластом 20 мм

- дверь обшита фанерой 6 мм

- наличник деревянный с лицевой стороны (при наличии тех.возможности)

- ручка металлическая

- крючок металлический.

- Цвет двери: серый, наличника коричневый.

Использование для изготовления двери металла толщиной 2.5 мм  + 200 руб.

Окраска молотковой эмалью + 500 руб.

Изготовление двери из квадратного профиля 40х40 мм + 1000 руб.

Отделка металлической двери металлом с внутренней стороны 1.5 мм   + 1500 руб.

2.0 мм   + 2000 руб.

ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОДРЯДЧИК

__________________________                                           ___________________Белькова Е.О.

М.П.